## Slide 1
Valsts aizsardzības mācība
Topogrāfija

## Slide 2
Valsts aizsardzības mācība
Topogrāfija

## Slide 3: Šajā nodarbībā jūs apgūsiet:
Kā noteikt savu atrašanās vietu, izmantojot karti.

## Slide 4: Savas atrašanās vietas noteikšana uz kartes
Savas atrašanās vietas noteikšanā pēc triangulācijas metodes jāievēro šāda secība:
1. Ar kompasu nosaka tiešos azimutus uz 2 līdz 3 orientieriem.
Sakara tornis
Tilts
?

## Slide 5: Savas atrašanās vietas noteikšana uz kartes
2. Pārveido azimutus pretējos azimutos. (Ar kompasu ir vienkārši, Z samainām ar D. Ja grādi ir līdz 180, tad pieskaitām 180. Ja grādi ir virs 180, tad atņemam 180).
Sakaru tornis
Ūdens tornis
Tilts
?

## Slide 6
3. Lai atliktu azimutu atpakaļ uz kartes (kas ir direkcijas leņķis), mums jāņem vērā magnētiskā novirze. Tad no azimuta, pieskaitot kartes magnētisko novirzi, iegūstam direkcijas leņķi.
Savas atrašanās vietas noteikšana uz kartes

## Slide 7
4. Pēc tam šos direkcijas leņķus pievieno pie attiecīgā orientiera un izdara
krustošanu. Krustošanās vieta būs mūsu atrašanās punkts.
5. Nepieciešamības gadījumā var noteikt koordinātes.
Sakaru tornis
Ūdens tornis
Tilts
Savas atrašanās vietas noteikšana uz kartes

## Slide 9
Vārds, Uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts: